Технические требования, для подготовки макетов на УФ печать:

- Макет предоставляется в электронном виде, в цветовой модели CMYK, в  Corel Draw 11. Все тексты должны быть переведены в кривые, черный цвет - не составной. Полноцветные растровые изображения, должны быть,  с разрешением не менее 300 dpi.

- Печать, с белой подложкой (на цветной и прозрачной основе). Все векторные элементы белого цвета должны быть перекрашены. Белый цвет (W)- составной. W (белый)- C-0, M-0, Y-1, K-0.

Макеты только в кореле. Все шрифты в кривых . растровые изображения с разрешением не менее 300 Dpi .минимальная толщина линии 0,09 мм. Четкие границы которой возможны при не составных цветах.

Нанесение на ручку  не более 6 мм (высота) . на клип не наносить. Изображение наносится с учетом наивысшей точки предмета, с высоты которой и начинается печать. Чем больше выступающих частей на изделии тем хуже результат. Например, печать на теле ручки параллельно клипу.

Так же учитывайте, что тексты высотой меньше 1,3мм могут быть плохо читаемыми или вовсе не читаемы.

Печать на клипе ручки сложно выполнима т. к. проконтролировать угол клипа во время печати невозможно. Возможны сдвиги ручки ….

Печать с белой подложкой ( на цветных материалах). Белый цвет составной если он является частью макета. Например, строчка белого цвета. Белый цвет- C 0. M 0 . Y 1 . k 0